| LBP3660 Series （Diameter×Length：Φ36.0mm×60.0mm） |
| --- |
| Model | Max Amps | Max Voltage | Max Power | KV(RPM/Volt) | Resistance | No-load Current(15V) | Mounting hole depth | Length of extend Shaft | Shaft Diameter（mm） | Weight |
| LBP3660/2D | 130A | 12V | 1700W | 4650KV | 0.0028 | 6.0A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/2.5D | 112A | 15V | 1700W | 3800KV | 0.0050 | 3.9A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/3D | 94A | 18V | 1700W | 3180KV | 0.0058 | 2.7A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/3.5D | 78A | 22V | 1700W | 2700KV | 0.0083 | 2.5A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/2Y | 74A | 23V | 1700W | 2550KV | 0.0069 | 2.3A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/4D | 70A | 25V | 1700W | 2380KV | 0.0095 | 2.3A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/4.5D | 61A | 28V | 1700W | 2120KV | 0.0131 | 1.3A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/2.5Y | 58A | 29V | 1700W | 2050KV | 0.0126 | 1.7A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/5D | 55A | 31V | 1700W | 1900KV | 0.0146 | 1.2A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/3Y | 50A | 34V | 1700W | 1720KV | 0.0150 | 1.3A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/3.5Y | 43A | 40V | 1700W | 1480KV | 0.0231 | 1.1A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/4Y | 38A | 46V | 1700W | 1280KV | 0.0258 | 0.9A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/4.5Y | 33A | 52V | 1700W | 1150KV | 0.0342 | 0.8A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |
| LBP3660/5Y | 30A | 57V | 1700W | 1050KV | 0.0378 | 0.7A | 6mm | 16mm | Φ5.0 | 240g |